## Slide 1: Aplikasi Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

## Slide 2: Aplikasi HSBGN

## Slide 3: Sumber Data
Sumber data aplikasi HSBGN merupakan hasil survey material/bahan dan upah tahun berjalan di kabupaten/kota terkait.
Melakukan identifikasi wilayah administratif kabupaten/kota meliputi:
Luas wilayah dan kondisi geografis; dan
Jangkauan dan kendala akses transportasi.
Penetapan wilayah remote atau zona harga (oleh kepala daerah) jika terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan karena:
Luas wilayah yang memengaruhi jarak dan harga antar wilayah kecamatan; dan
Kondisi geografis yang menyulitkan transportasi.

## Slide 4: Penetapan Zona/Index Harga
Penetapan wilayah remote atau zona harga (oleh kepala daerah) jika terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan karena:
Luas wilayah yang memengaruhi jarak dan harga antar wilayah kecamatan; dan
Kondisi geografis yang menyulitkan transportasi (misal: kepulauan, pegunungan, dan atau karena kondisi alamiah lainnya).

## Slide 5
Penetapan Mekanisme Survey:
Dilaksanakan sendiri oleh Tim Pendata Harga (Dinas Teknis)
Dilaksanakan Standar Survey Harga/Standar Harga Barang Jasa Bersama SKPD lain (Bappeda, Setda, BPS)
Dilaksanakan oleh penyedia jasa (konsultan)
Dilaksanakan oleh pihak lain (contoh: dilaksanakan oleh BPS berdasarkan MoU atau permintaan)
Sumber Data
Pelaksanaan survey harga dengan metode:
Survey pada ibukota kabupaten/kota sebagai acuan harga terhadap wilayah lainnya
Harga berbasis Kecamatan
Dapat menggunakan harga tertinggi atau rerata

## Slide 6
Tahapan Penyusunan HSBGN

## Slide 7
Fungsi HSBGN
2021
2022
2023
2024
2021

## Slide 8
Tampilan Menu Aplikasi HSBGN

## Slide 9
Menu Pedoman Teknis

## Slide 10
Menu Isian Data

## Slide 11: Kendala Input (Kesalahan Input/Konversi)
Contoh kasus pengisian material pipa di Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Dibandingkan harga kab/kota tetangga jauh lebih tinggi
Kemungkinan salah pengisian harga pipa per batang, belum dinkonversi ke m’
Terjadi Koreksi HSBGN
AWAL
AKHIR

## Slide 12: Kendala Input (Kesalahan Input/Konversi)
Contoh kasus pengisian material sekrup di Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat
Dibandingkan harga kab/kota tetangga jauh lebih tinggi
Kemungkinan salah pengisian harga per kilogram belum dikonversi menjadi per buah
Terjadi Koreksi HSBGN
AWAL
AKHIR

## Slide 13: Kesalahan Input yang Sering Terjadi
No | Nama Material | Satuan dalam Aplikasi | Satuan Harga Jual di Pasaran
1 | Besi | Kilogram (kg) | Kilogram Batang (12 m)
2 | Pipa PVC | Meter (m’) | Batang (4m) Batang (6m)
3 | Paku Sekrup | Buah (bh) | Kilogram Boks (800-2000 pcs/boks tergantung ukuran)
4 | Genteng | Buah (bh) | Buah Meter persegi (m2)
5 | Seng Plat BJLS | Meter (m’) | Meter (m’) Lembar
6 | Bata Beton Ringan | Buah (bh) | Buah (bh) Meter kubik (m3)
 |  | Uk. Bata 5x11x22 cm ± 100 bh bata/m2 (dinding ½ bata) | Tebal 75 cm = 111 buah/m3 Tebal 100 cm = 83 buah/m3

## Slide 14: Contoh Konversi Harga Satuan Bata Merah
Harga 1 Bata Merah = ?
Jumlah per m2 = 70 bh
Harga 1 Batako = 1000
Jumlah per m2 = 12.5 bh
Harga 1 Bata Merah = Harga 1 Batako x Jumlah Batako per m2
Jumlah Bata Merah per m2
= 1000 x 12.5
70
= 178,57

## Slide 15: Contoh Konversi Harga Pasir
Harga 1 m3 Pasir = ?
Volume = 1 m3
Harga 1 Truk Pasir = 600.000
Volume 1 Truk = 3 m3
Harga 1 m3 Pasir = Harga 1 Truk Pasir
Volume 1 Truk (m3)
= 600.000
3
= 200.000

## Slide 16: Contoh Konversi Harga Satuan Semen
Harga 1 Sak Semen 50 kg = ?
Berat = 50 kg
Harga 1 Sak Semen 40 kg = 100.000
Berat = 40 kg
Harga 1 Sak Semen 50 kg = Harga 1 Sak Semen 40 Kg x Berat Semen 50 Kg
Berat Semen 40 kg
= 100.000 x 50
40
= 125.000

## Slide 17: Contoh Konversi Harga Satuan Genteng
Harga 1 bh Genteng = ?
Jumlah per m2 = 25
Harga 1 Lembar Seng = 40.000
Ukuran per Lembar = 0.9 x 1.8
Harga 1 bh genteng = Harga 1 Lembar Seng : Ukuran per Lembar
Jumlah per m2 Genteng
= 40.000 : (0.9 x 1.8)
25
= 987,65

## Slide 18: Contoh Konversi Harga Satuan Besi
Harga 1 kg = ?
Berat per m’ = 1,5 kg
Harga 1 Batang = 120.000
Panjang per Batang = 12 m
Harga 1 kg Besi = Harga 1 Batang
Berat Batang per m’ x Panjang Batang
= 120.000
1,5 x 12
= 6.666,67
Berat Per M = (0.25 x π x D2) x (7850 Kg/m3)

## Slide 19
Menu HSBGN

## Slide 20: Output Komputerisasi HSBGN
1
2
3
4
5

## Slide 21
Output Komputerisasi HSBGN
Hasil kajian statistik terhadap HSBGN di 33 Ibukota Provinsi di Indonesia didapatkan gradasi harga per m2 sebagai berikut:
Gedung Tidak Sederhana Rp 5.405.000,- s.d. Rp 7.025.000,-
Gedung Sederhana Rp 3.355.000,- s.d. Rp 5.115.000,-
Rumah Tipe A Rp 4.690.000,- s.d. Rp 6.910.000,-
Rumah Tipe B Rp 3.647.500,- s.d. Rp 6.247.500,-
Rumah Tipe C/D/E Rp 3.485.000,- s.d. Rp 5.005.000,-

## Slide 22
Contoh Analisis

## Slide 23
Contoh Surat Analisis
Kebutuhan Biaya
(Pembangunan Baru)

## Slide 24
Contoh Surat Analisis
Kebutuhan Biaya
(Perawatan)

## Slide 25
Menu Surat Keputusan (SK)

## Slide 26
Catatan Model Perhitungan HSBGN
Data isian pada model perhitungan HSBGN wajib diisi dan tidak dapat dikosongkan 1 data pun;
Formula dan SNI tidak boleh diganti-ganti. Apabila formula atau SNI diubah akan mengakibatkan HSBGN yang anomali;
Koefisien upah yang ditetapkan dalam SNI adalah koefisien untuk tukang/tenaga terampil yang memiliki sertifikat; dan
Jika pada pelaksanaan survey tidak didapatkan bahan-bahan sesuai dengan list formula HSBGN, maka Tim Pendata Harga perlu memperhitungkan biaya bahan sampai lokasi (on site = harga barang + biaya transport)

## Slide 27
Contoh SK Legalisasi HSBGN Kab./Kota

## Slide 28: Terima kasih